Texto para ofertas:

Suministrar

_____ m² de material para

■ Amortiguacion de ruido de pasos y

aislamiento termico

■ Aislamiento termico

para ser colocado debajo del soporte de revestimiento

Schluter-BEKOTEC-EN y colocar segun

las normas sobre fondo de superficie plana.

■ Fibra mineral, tipo:_____________________

■ Poliestireno, tipo:______________________

■ Espuma rigida extrusionada, tipo:________

■ Fibra de vidrio; tipo:____________________

Las placas de aislamiento colocadas en toda la

superficie tendran que cubrirse con una capa

de separacion de polietileno.

Tendran que observarse las instrucciones de

colocacion del fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Salario:_ ___________________________ €/m²

Precio total:________________________ €/m²

Suministrar

_____ m² de Schluter-BEKOTEC-BTS 510 para

la amortiguacion de ruidos de pasos, de espuma

de polietileno de celulas cerradas, de 5 mm de

grosor, para ser colocada debajo del soporte de

revestimiento Schluter-BEKOTEC-EN y colocar

segun las normas sobre fondo de superficie

plana. Tendran que observarse las instrucciones

de colocacion del fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Salario:_ ___________________________ €/m²

Precio total:________________________ €/m²

Para el mortero de cemento convencional:

_____m² de panel de nodulos Schluter-

BEKOTEC-EN 2520P como soporte para

mortero, realizado en poliestireno EPS 033

DEO (PS30) con una superficie util de 106 cm

x 75,5 cm, dotado de una ranura graduada

y una lengueta adicional para su ensamblaje,

con 70 nodulos de 24 mm de altura, de los

cuales 4 disponen de un punto semiesferico

de 8 mm. Ademas, se debera cortar la zona

de los bordes para ajustarlos, utilizando el

panel lateral Schluter-BEKOTEC-ENR 1520P,

si es necesario.

Tendran que observarse las instrucciones de

colocacion del fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Salario:_ ___________________________ €/m²

Precio total:________________________ €/m²

Para mortero fluido:

Suministrar _______ m² de panel de nodulos

Schluter-BEKOTEC-EN 1520PF como soporte

para mortero, realizado en poliestireno EPS 033

DEO (PS 25) con una pelicula de polietileno y

una superficie util de 75.5 cm x 106, dotado de

una ranura graduada y una lengueta adicional

para su ensamblaje, equipado con 70 nodulos

de 24 mm de altura, de los cuales 4 disponen

de un punto semiesferico de 8 mm. Ademas,

se debera de cortar la zona de los bordes para

ajustarlos, utilzando el panel lateral Schluter-

BEKOTEC-ENR 1520P, si es necesario.

Tendran que observarse las instrucciones de

colocacion del fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Salario:_ ___________________________ €/m²

Precio total:________________________ €/m²

Suministrar

_____ metros lineales de cinta lateral aislante

Schluter-BEKOTEC-BRS 810 de espuma

de polietileno de celulas cerradas de 8 mm

de grosor, con un pie de lamina integrado, y

colocarla cubriendo los bordes de los revestimientos

de la parte baja de los muros ascendentes

y de los elementos encastrados. El pie

de lamina se debe colocar debajo del panel de

pivotes BEKOTEC. Tendran que observarse

las instrucciones de colocacion del fabricante.

Material:____________________________€/m

Salario:_ ____________________________€/m

Precio total:_________________________€/m

Suministrar

_____ metros lineales de la cinta perimetral

Schluter-BEKOTEC-BRSK 810 de espuma

de polietileno de celula cerrada, de 8 mm de

grosor y 100 mm de altura, con pie de plastico

integrado y fijar con ayuda de la cinta adhesiva

en su reverso en paredes u otros elementos

verticales. El pie de plastico de la cinta perimetral

se debe colocar por debajo de la placa de

nodulos BEKOTEC.

Se debe tener en cuenta las indicaciones de

aplicacion del fabricante.

Material:____________________________€/m

Salario:_ ____________________________€/m

Precio total:_________________________€/m

Suministrar

_____ metros lineales de cinta lateral aislante

para mortero fluido Schluter-BEKOTEC-BRS

808KF de espuma de polietileno de celulas

cerradas, de 8 mm de grosor y 80 mm de

altura, con un pie integrado autoadhesivo de

espuma, y colocarla cubriendo los bordes de

los revestimientos de la parte baja de los muros

ascendentes y de los elementos encastrados

fijandola con ayuda de la cinta adhesiva que se

encuentra en la parte posterior. El pie adhesivo

de la cinta lateral se debe colocar debajo del

panel de pivotes y debe unirse a la parte inferior

del mismo. Tendran que observarse las instrucciones

de colocacion del fabricante.

Material:____________________________€/m

Salario:_ ____________________________€/m

Precio total:_________________________€/m

Suministrar

_______ metros lineales de cinta perimetral

aislante para mortero fluido Schluter-BEKOTECBRS

808KFS de espuma de polietileno de

celulas cerradas, de 8 mm de grosor y 80 mm

de altura, con pie autoadhesivo por ambas

caras y colocarla cubriendo los bordes de los

revestimientos de la parte baja de los muros

ascendentes y de los elementos encastrados

fijandola con ayuda de la cinta adhesiva que se

encuentra en la parte posterior. El pie adhesivo

de la cinta lateral se debe colocar debajo del

panel de nodulos y se debe unir a la parte

inferior del mismo. Tendran que observarse

las instrucciones de colocacion del fabricante.

Material:____________________________€/m

Salario:_ ____________________________€/m

Precio total:_________________________€/m

Suministrar

_____ metros lineales, fije en la zona de la puerta

las juntas de dilatacion Schluter-DILEX-DFP,

realizadas en espuma de polietileno de celula

cerrada con revestimiento lateral de plastico

duro de 10 mm de espesor y con pie autoadhesivo.

Tendran que observarse las instrucciones de

colocacion del fabricante.

Altura: ■ 60 mm ■ 80 mm ■ 100 mm

Material:____________________________€/m

Salario:_ ____________________________€/m

Precio total:_________________________€/m

Suministrar

_____ metros lineales de tubo de calefaccion

de plastico impermeable al oxigeno,

O _______ mm, espesor de pared _______ mm

y colocar segun las normas entre los pivotes

del panel de pivotes de poliestireno Schluter-

BEKOTEC-EN observando las distancias adecuadas.

Tendran que observarse las instruc-

ciones de colocacion del fabricante.

Material:____________________________€/m

Salario:_ ____________________________€/m

Precio total:_________________________€/m

_____ m²

■ de recrecido de cemento con un grado de

consistencia minima CT-C25-F4 (ZE20)

■ material convencional

■ superficie enrasada

■ de recrecido de sulfato de calcio con un grado

de resistencia CA-C25-F4 (AE 20)

■ material convencional

■ superficie enrasada

cubriendo con un grosor minimo de 8 mm

los pivotes del panel de poliestireno Schluter-

BEKOTEC-EN. Debera evitarse la formacion

de puentes de sonido en las uniones con las

paredes, elementos encastrados asi como

pasos por puertas.

Tendran que observarse las instrucciones de

colocacion del fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Salario:_ ___________________________ €/m²

Precio total:________________________ €/m²