Texto para prescripciones:

Suministrar _______ uds. de Schlüter-KERDI-
SHOWER-T / -TT / TS, como elemento para 
la construcción de duchas a nivel de suelo 
con recubrimiento de baldosas cerámicas y 
resistente al paso de silla de ruedas, fabricado 
en espuma rígida de poliestireno expandido, 
y lámina Schlüter-KERDI pegada con drenaje 
central, en los siguientes tamaños: 
96,5 x 81 cm 
91,5 x 91,5 cm 
91,5 x 122 cm 
101,5 x 101,5 cm 
122 x 122 cm 
96,5 x 152,5 cm 
122 x 152,5 cm 
122 x 183 cm 
152,5 x 152,5 cm 
183 x 183 cm 
con drenaje desplazado, en los siguientes 
tamaños: 
96,5 x 152,5 cm 
96,5 x 96,5 cm 
(desagüe en esquina, pentagonal) 
entregado e instalado de conformidad con las 
especificaciones del fabricante. 
N.° art. ________________________________ 
Material: _______________________ €/Unidad 
Mano de obra: _________________ €/Unidad 
Precio total: ____________________ €/Unidad

Texto para prescripciones:

Suministrar _______ uds. de Schlüter-KERDI-

SHOWER-SK como set de impermeabilización

compuesto por la lámina de impermeabilización

de polietileno Schlüter-KERDI con capacidad para

cubrir fisuras y con geotextil en

ambas caras para garantizar una buena

adherencia con el adhesivo de baldosas,

Schlüter-KERDI-KEBA, como banda impermeable

de polietileno con un geotextil en ambos lados

para impermeabilizar las encuentros y entregas

suelo/pared, 2 unidades de Schlüter-KERDI-

KERECK, como piezas prefabricadas de

polietileno con geotextil para la confección de

esquinas interiores impermeables, 2 unidades

de Schlüter-KERDI-KM, en forma de manguitos

para el paso de tuberías y tomas de agua

con un diámetro de 22 mm y con un geotextil

en ambos lados; 1 unidad Schlüter-KERDI-COLL-L,

adhesivo impermeable bicomponente

a base de una dispersión acrílica sin disolventes

y un polvo de reacción a base de cemento

para la adhesión e impermeabilización de los

solapes de las láminas Schlüter-KERDI

para duchas a nivel de suelo de hasta 1,0 m

x 1,0 m

para duchas a nivel de suelo de hasta 2,0 m

x 2,0 m

entregado e instalado de conformidad con las

especificaciones del fabricante.

N.° art. ________________________________

Material: _______________________ €/Unidad

Mano de obra: _________________ €/Unidad

Precio total: ____________________ €/Unidad

Texto para prescripciones:

Suministrar _______ uds. Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB

como set de impermeabilización con desagüe

incluido compuesto por la

lámina de impermeabilización de polietileno

Schlüter-KERDI con capacidad para cubrir

fisuras y con geotextil en ambas caras para

garantizar una buena adherencia con el adhesivo

de baldosas y Schlüter-KERDI-KEBA,

como banda impermeable de polietileno con

un geotextil en ambos lados para impermeabilizar

encuentros y entregas entre suelo/pared,

2 unidades de Schlüter-KERDI-KERECK,

como piezas prefabricadas de polietileno con

geotextil para la confección de esquinas interiores

impermeables, 2 unidades de Schlüter-KERDI-KM,

en forma de manguitos para el

paso de tuberías y tomas de agua con un diámetro

de 22 mm y con un geotextil en ambos

lados, 1 unidad Schlüter-KERDI-COLL-L,

adhesivo impermeable bicomponente a base

de una dispersión acrílica sin disolventes y un

polvo de reacción a base de cemento para la

adhesión e impermeabilización de los solapes

de las láminas Schlüter-KERDI, 1 unidad de

Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE como desagüe

de suelo con sifón, conector para desagüe

horizontal DN 40/DN 50 (40/50  mm) y elemento

de desagüe con rejilla de acero inoxidable de

10 x 10 cm (modelo 1)

para duchas a nivel de suelo de hasta 1,0 m

x 1,0 m

para duchas a nivel de suelo de hasta 2,0 m

x 2,0 m

entregado e instalado según indicaciones del

fabricante.

N.° art. ________________________________

Material: _______________________ €/Unidad

Mano de obra: _________________ €/Unidad

Precio total: ____________________ €/Unidad