Texto para ofertas:

Suministrar _______ piezas de Schlüter®-TRO

BA-STELZ-MR para el drenaje de superficies

con Schlüter®-TROBA-PLUS-8G, como anillos

de encofrado fabricados en material plástico de

24 cm. de diámetro y 25 mm. de altura, para

la realización de puntos de apoyo de mortero

en la zona de encuentro de las placas de gran

formato. Para construcciones de mayor altura,

se podrán instalar los anillos apilados unos

sobre otros. Se deberán tener en cuenta las

instrucciones de instalación del fabricante.

Nº Artículo.:_____________________________

Material:___________________________ €/m²

Mano de obra:______________________ €/m²

Precio total:________________________ €/m²