Texto para ofertas:

Suministrar

piezas de Schlüter®­TREP como perfiles de escalera consistentes en un perfil portador de

acero inoxidable con un ala de sujeción perforada en forma de trapecio ...

aluminio con un ala de sujeción perforada en forma de trapecio ...

... con superficie de pisada antideslizante e intercambiable de PVC duro/blando coextru­ sionado, sujeta en el perfil, y colocar ­en el transcurso del embaldosado­ a ras con las baldosas sobre los escalones como perfil del borde, según la especialidad del ramo, teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante.

Tipo de perfil:

TREP­SE Perfil portador de acero fino con superficie de pisada de 26 mm de ancho

TREP­S Perfil portador de aluminio con superficie de pisada de 26 mm de ancho

TREP­B Perfil portador de aluminio con superficie de pisada de 52 mm de ancho

TREP­TAP 50

Perfil de recubrimiento Alu 50 mm altura

TREP­TAP­R 61

Perfil de recubrimiento Alu 61 mm altura con superficie ranurada.

Los tapones para los extremos a juego con los perfiles de la escalera,

se deben incluir en los precios unificados se abonarán aparte como suplemento.

Longitud individual de:  		m Altura de perfil: 	mm Color:  			 Referencia del artículo:    			 Material:  	€/m Mano de obra:  	€/m Precio total:  	€/m