Texto para prescripción:

Suministrar________m2 Schlüter-BEKOTECEN

23 FD como placa de nódulos termoconformada

de polietileno para recrecidos de mortero,

que consta de 109 nódulos de Ø 65 mm y 23

mm y 110 agujeros de drenaje de Ø 50 mm. La

conexión entre placas se realizará encajando los

nódulos de la zona fronteriza con una superficie

útil de 1,2 m x 0,9 m = 1,08 m2.

Se deben tener en cuenta las instrucciones

de montaje del fabricante.

Material:___________________________ €/m2

Mano de obra: _____________________ €/m2

Precio total:________________________ €/m2

Texto para prescripción:

Suministrar_____metros lineales de cinta

perimetral Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KS

de espuma de polietileno de célula cerrada,

de 8 mm de grosor y 80 mm de altura, con

un pie integrado autoadhesivo de espuma, y

colocarla en los perímetros de paredes y otros

elementos fijos de montaje. El pie adhesivo de

la cinta perimetral se debe colocar por debajo

de la placa de nódulos, y se debe unir a la

parte inferior de la placa.

Se deben tener en cuenta las instrucciones

de montaje del fabricante.

Material:__________________________ €/m

Mano de obra:_____________________ €/m

Precio total:_______________________ €/m