Texto para prescripción:

Suministrar ________ m² Schlüter-BEKOTECEN-

18 FTS como placa de nódulos de polietileno

termoconformado para mortero de recrecido,

con nódulos de altura de 18 mm y con

un aislamiento acústico adicional de 5 mm. Con

separación para los tubos de calefacción de 50,

100, 150… mm. Para conectar las placas de

nódulos, se encajan las placas en los nódulos

de conexión cónica de la zona fronteriza con

una superficie útil de 1,4 m x 0,8 m = 1,12 m²,

incluida la zona fronteriza de corte sobre la placa

lisa Schlüter-BEKOTEC ENFGTS 5

Se deben respetar las instrucciones del fabricante.

Material:____________________________ €/m²

Mano de obra:_______________________ €/m²

Precio total:_________________________ €/m²

Suministrar _______ metros lineales de cinta

perimetral aislante para mortero fluido Schlüter-BEKOTEC-

BRS 808KF de espuma de polietileno

de célula cerrada, de 8 mm de grosor y

80 mm de altura, con un pie integrado autoadhesivo

de espuma, y colocarla cubriendo los

bordes de los revestimientos de la parte baja

de los muros ascendentes, y de los elementos

encastrados, fijándola con ayuda de la cinta

adhesiva que se encuentra en la parte posterior.

El pie adhesivo de la cinta perimetral se debe

colocar por debajo de la placa de nódulos, y

unirse a la parte inferior del mismo. Tendrán que

observarse las instrucciones de colocación del

fabricante.

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suminstrar____ metros lineales Schlüter-DILEXDFP

como perfil de junta de dilatación con un

grosor de 10 mm, realizada con espuma de

polietileno de célula cerrada, con estructura

lateral de plástico duro, y con pie autoadhesivo.

Tendrán que observarse las instrucciones de

colocación del fabricante.

Altura:

- 60 mm

- 80 mm

- 100 mm

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar _______ metros lineales de tubo

de calefacción Schlüter-BEKOTEC-THERM

12 x 1,5 mm, de plástico de gran calidad PE-RT,

con alta resistencia a la temperatura y muy

flexible. Para su instalación sobre la placa de

nódulos Schlüter-BEKOTEC deben respetarse

las instrucciones del fabricante.

Marca:_____________Nº Art:_______________

Material:_____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Suministrar_____ m²

- de recrecido de cemento con un grado de

consistencia mínima CT-C25-F4 (ZE20)

  - material convencional

  - superficie enrasada

- de recrecido de sulfato de calcio con un
grado de resistencia CA-C25-F4 (AE 20)

  - material convencional

  - superficie enrasada

cubriendo con un grosor mínimo de 8 mm

los nódulos de la placa de polietileno termoconformado

Schlüter-BEKOTEC-EN . Deberá

evitarse la formación de puentes de sonido en

las uniones con las paredes, elementos encastrados

así como pasos por puertas. Tendrán

que observarse las instrucciones de colocación

del fabricante.

Material:____________________________ €/m²

Mano de obra:_______________________ €/m²

Precio total:_________________________ €/m²