Texto para prescripción:

Suministrar ____uds. de pedestales Schlüter-

TROBA-LEVEL para la construcción de pavimentos

en balcones y terrazas, fabricados en un

plástico especial aislante al sonido y resistente

a los rayos UV, como soporte de nivelación con

una junta de colocación de 3 mm de ancho.

Según sea la altura necesaria de nivelación, los

artículos se deben combinar de acuerdo con las

instrucciones del fabricante, incluidas las piezas

de nivelación Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1

necesarias para un ajuste más preciso.

Soporte de colocación:

Láminas de drenaje para cualquier superficie

Schlüter-

- TROBA-PLUS ...

- DITRA-DRAIN ...

El desagüe se considera por separado

- sistema de impermeabilización existente

ejecutado sobre el soporte.

Artículo:

- Pedestal TROBA-LEVEL-PL 10,

Altura 10 mm

- Adaptador de altura TROBA-LEVEL-PLA

30,

Altura 30 mm

- Pedestal TROBA-LEVEL-LV 3,

Disco de reparto de carga, altura 3 mm

Pedestal regulable TROBA-LEVEL-PLV 60,

Altura 60 - 130 mm

- Adaptador de altura TROBA-LEVEL-PLA

70,

Altura 70 mm

Características

Material: PP o PE

Resistente a los rayos UV, no degradable, reciclable,

fisiológicamente inofensivo

Resistencia a la temperatura: -40 C hasta

+100 C

Capacidad de carga: al menos 1.000 kg/

soporte

Junta de colocación integrada: 3 mm

Compensación de altura: .......... mm

Instalar cuidadosamente, siguiendo las instrucciones

del fabricante.

Nº art.: _________________________________

Material: ____________________________ €/m²

Mano de obra: ______________________ €/m²

Precio total: _________________________ €/m²

Suministrar_____ uds. del acolchado de protección

TROBA-LEVEL-PLS 6 para la protección

de un sistema de impermeabilización existente

ejecutado sobre el soporte.

(Comprobar la cara correcta de instalación).

Instalar cuidadosamente, siguiendo las instrucciones

del fabricante.

Nº art.:_________________________________

Material:____________________________ €/m²

Mano de obra:_______________________ €/m²

Precio total:_________________________ €/m²